## Slide 1
PERCEPTIA
Robot autoequilibrado
de dos ruedas
PID normal, PID adaptativo por mezcla de expertos y gemelo digital en Gazebo
Exposición técnica de 10 minutos
Evidencia del repositorio · escenario 2D reproducible
ROS 2 + Gazebo Sim
+ banco 2D
Material educativo · datos simulados

## Slide 2
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
El equilibrio exige corregir antes de que la caída crezca
02
Problema
El centro de masa está por encima del eje de las ruedas. Una inclinación pequeña genera un par gravitacional que aumenta la caída si la base no se mueve.
Objetivo general
Construir un entorno reproducible para diseñar, observar y comparar controladores antes del ensayo físico.
Registrar inclinación, deriva y esfuerzo de motor para justificar cada ajuste.
centro de masa
θ
Las ruedas desplazan el punto de apoyo hacia la caída.
Fuentes: models/tumbller/model.sdf; README.md.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 3
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
La arquitectura cierra un ciclo de observación y actuación
03
→
→
→
→
1
Cuerpo + ruedas
Péndulo invertido
en Gazebo
2
IMU
Orientación y
velocidad angular
3
ROS 2
ros_gz_bridge
y tópicos
4
Controller Balance
Aceleración,
límites y seguridad
5
Joints
Velocidad de
ambas ruedas
Observer + CSV logger
Telemetría: pitch, pitch rate, velocidad de rueda, aceleración, odometría estimada y posición.
Docker empaqueta Ubuntu, ROS 2 Jazzy y Gazebo para compartir el entorno con las estudiantes.
Fuentes: compose.yaml; config/bridge.yaml; launch/; scripts/balance_observer.py.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 4
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
El gemelo digital integra mecánica, sensores y software reproducible
04
Mecánica simulada
Chasis: 0,62 kg
Ruedas: 0,055 kg c/u
Radio: 0,034 m
Fricción SDF: μ = 1,35
Sensores y actuadores
IMU simulada: 200 Hz
Ruido angular: σ = 0,002
2 joints de velocidad
Límite: 18,85 rad/s
Software
ROS 2 Jazzy + ros_gz
Gazebo Sim y modelos SDF
Controladores Python
Docker + registros CSV
ESTADO
Validar
con robot
Masas,
geometría
y motor
Fuentes: models/tumbller/model.sdf; config/pid_params.yaml.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 5
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
La base acelera hacia la caída para recuperar la vertical
05
theta_ddot = (g/L)·sin(theta) − (x_ddot/L)·cos(theta) − b·theta_dot
Gravedad aumenta la caída
La aceleración de la base corrige
El amortiguamiento reduce oscilación
→
1
Medir
θ y θ̇ desde la IMU
→
2
Comparar
vertical y objetivo de posición
→
3
Corregir
calcular aceleración limitada
4
Actuar
integrar a velocidad de rueda
Banco 2D: L = 0,105 m, Δt = 5 ms, integración RK4. Gazebo: Controller Balance a 100 Hz.
Fuentes: scripts/sim_2d_pid_ai.py; scripts/balance_controller.py.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 6
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
El PID adaptativo conserva un núcleo interpretable
06
PID normal
Ganancias fijas
Kp
13,5
proporcional
Ki
0,25
integral
Kd
2,25
derivativo
Misma respuesta para equilibrio, recuperación y deriva.
PID IA · mezcla heurística
Los pesos dependen de |θ|, |θ̇| y |x|
Equilibrio
respuesta suave
Recuperación
más Kp y Kd
Deriva
más posición
Kp, Ki y Kd = suma ponderada de los tres expertos
Ajuste recomendado: signo → filtros → límites → equilibrio → deriva → perturbación.
Fuentes: scripts/sim_2d_pid_ai.py; config/pid_params.yaml.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 7
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
La comparación usa el mismo estado inicial y la misma perturbación
07
Escenario reproducible
Duración
12 s
Inclinación inicial
7°
Perturbación
−2,5 m/s²
Duración del impulso
0,12 s
Umbral de caída
45°
Secuencia temporal
0 s
Arranque
inclinado
4,0 s
Impulso
externo
12 s
Fin de
observación
Se observa
caída · pico angular · IAE · deriva |x| · RPM equivalente · settling < 1°
Ambos controladores reciben exactamente el mismo escenario.
Fuente: scripts/sim_2d_pid_ai.py, parámetros por defecto.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 8
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
El PID IA reduce error y deriva, a cambio de mayor esfuerzo de motor
08
Inclinación simulada (°)
Chart: Tiempo (s)
perturbación
4,0 s
Pico angular
14,64°
8,2% menor que PID normal
IAE angular
1,3484
10,3% menor
Deriva final |x|
0,094 m
26,6% menor
Costo: 133,3 rpm de pico equivalente frente a 100,9 rpm (+32,1%). Ninguno logra settling < 1°.
Fuente: docs/pid_vs_pid_ai_2d.csv; simulación reproducida con parámetros por defecto.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 9
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
La página reúne telemetría, evidencia y una demostración controlable
09
Durante la demostración
1. Identificar la etiqueta “datos simulados”.
2. Mostrar la línea de perturbación en t = 4 s.
3. Comparar inclinación, deriva y RPM.
4. Abrir la animación y usar reinicio/velocidad.
Responsive · Roboto local · sin CDN
Fuente: docs/index.html y recursos interactivos de docs/.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.

## Slide 10
PERCEPTIA · ROBOT AUTOEQUILIBRADO
El simulador prepara la prueba; el hardware validará el control
10
Conclusiones
El ciclo IMU → control → ruedas está implementado en ROS 2 y Gazebo.
El banco 2D permite comparar controladores con perturbaciones reproducibles.
La mezcla de expertos mejora tres métricas, pero aumenta el pico de motor.
La evidencia actual es simulada; no demuestra desempeño físico.
Siguientes pasos
1
Medir masa, geometría y centro de masa.
2
Calibrar IMU, signo y saturaciones.
3
Usar feedback de joints y luego encoders.
4
Registrar episodios Gazebo repetibles.
5
Entrenar y validar la compuerta MoE.
6
Ensayar con soporte e interruptor de emergencia.
Decisión técnica: validar primero el modelo y los límites; después comparar IA en el robot real.
Fuentes: README.md; configuración, código y resultados versionados del repositorio.
Solo simulación; no equivale a una prueba física.